湖北省卫星应用典型示范案例
（第一批）

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

高分辨率对地观测系统湖北数据与应用中心

2021年6月

前    言

为推进卫星应用技术在我省各领域深化应用，加快高分遥感产业化发展，逐步发挥卫星遥感应用在我省经济建设和社会发展中的丰富价值，我办决定在全省开展卫星应用典型示范案例征集和评选工作。经各单位推荐申报、专家评审等环节，评选出以下湖北省卫星应用典型示范案例（第一批），现将其内容编制成湖北省卫星应用典型示范案例汇总，供各有关单位参考。

目    录

卫星应用示范案例之一：高分专项湖北省天门市道路交通安保及
养护产业化应用项目	（1）

一、建设单位基本情况	（1）

二、案例建设情况	（2）

三、案例成果意义	（13）

卫星应用示范案例之二：长输天然气管道高后果区智能识别及地
质灾害技术服务	（16）

一、建设单位基本情况	（16）

二、案例建设情况	（17）

三、案例成果意义	（22）

卫星应用示范案例之三：《三维数字化电网规划设计平台》高分
卫星数据应用	（24）

一、建设单位基本情况	（24）

二、案例建设情况	（25）

三、案例成果意义	（30）

卫星应用典型案例之一：湖北省北斗现代农业应用示范项目	（31）

一、建设单位基本情况	（31）

二、案例建设情况	（32）

三、案例成果意义	（38）

卫星应用典型案例之二：湖北省耕地“非农化”遥感监测	（42）

一、建设单位基本情况	（42）

二、案例建设情况	（44）

三、案例成果意义	（50）

卫星应用典型案例之三：恩施市屯堡乡马者村山体滑坡应急测绘
服务	（52）

一、建设单位基本情况	（52）

二、案例建设情况	（53）

三、案例成果意义	（61）

卫星应用典型案例之四：森林资源林相动态监测平台建设及数据
采集加工处理项目	（64）

一、建设单位基本情况	（64）

二、案例建设情况	（64）

三、案例成果意义	（67）

卫星应用典型案例之五：湖北省农村乱占耕地建房影像图斑提取
案例	（68）

一、建设单位基本情况	（68）

二、案例建设情况	（68）

三、案例成果意义	（76）

卫星应用典型案例之六：无人机激光扫描系统地形行业应用（咸宁）
	（78）

一、建设单位基本情况	（78）

二、案例建设情况	（79）

三、案例成果意义	（84）

卫星应用典型案例之七：基于InSAR的宜都市松宜矿区地面沉降
隐患识别关键技术及应用	（85）

一、建设单位基本情况	（85）

二、案例建设情况	（87）

三、案例成果意义	（94）

# 卫星应用示范案例之一：高分专项湖北省天门市道路交通安保及养护产业化应用项目

## 一、建设单位基本情况

武汉大学（高分湖北中心）组建了以张过教授为核心的研发团队。2014年度团队的研发队伍壮大到十余人。截至2015年2月底，团队的研发队伍壮大到近二十人，核心技术开发人员均是博士学历，大部分成员都毕业于武汉大学，团队成员曾获得国家科学技术进步奖一等奖、测绘科技进步奖、国土资源部科技进步奖一等奖、教育部科技进步奖一等奖、资源三号测绘卫星工程研制先进个人二等功等奖励，能为团队的技术提供坚实的技术支撑。

团队承接了星载SAR和InSAR几何检校与信息提取技术、南极洲地表覆盖分类产品图斑处理与样本研究、资源三号应用系统项目、玉溪-磨憨铁路线RAPIDEYE卫星数据处理、重大工程区地表形变遥感调查与监测、川西南重点矿集区矿山开发遥感调查与监测数据处理与信息提取、琼州海峡跨海工程规划研究影像图镶嵌等项目，这些项目均受到用户单位和验收单位的好评。通过前期相关项目积累，团队已开发了一系列具有核心自主知识产权的产品，形成了较为完整的产品体系。另外初步构建了统一的遥感数据服务平台和分布式空间计算平台，市场前景广阔，团队有信心在这两块领域取得突出的成绩。已经完成了国产军用和民用绝大部分光学遥感卫星的几何处理和辐射处理等基础工作。包括：“资源三号”、“高分一号”、“高分二号”、“资源一号02C号等，可生成1-5级影像产品。同时研发的产品已经在湖北省公安厅的警用地理信息系统、湖北省气象局的风电资源监测系统、湖北电力科学院的基于卫星遥感和气象数据的输电系统典型风险分析及防灾关键技术研究、湖北省国防科工办船舶处船舶制造监管等应用项目。除此之外，产品还在湖北省旅游局、农业厅、林业厅、粮食局、环保厅、地质局、地震局、水利厅、民政厅等部门得到广泛应用。预期在未来2～3年，将上述行业应用产品和应用模式推广到全国范围。团队已经在项目中积累了很多经验。这些基础工作的完成和完善，将对该项目的产品的产业化起到极大的推动作用。依靠武汉大学的高分湖北分中心成员具有十几年的的软件开发经验和基础，承担了大批横向和纵向课题，在空间数据处理、GIS软件开发等方面具有雄厚的技术和管理能力。

单位联系人：凃光胜

电话：18627704208

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

“高分一号”、“高分二号”遥感卫星投入使用后，高分湖北中心在湖北省国防科学工业办公室的指导下积极开展高分数据在湖北省各个行业的推广应用工作。根据高分湖北中心在湖北各个厅局、市、县的调研情况，结合高分数据的技术特点和用户实际的业务需求，发现基于高分影像的市、县道路交通安保和养护系统的建设具有很强的高分数据示范应用效应：既可将高分数据应用融入到用户日常业务中，满足用户对高分影像数据迫切需求；又能对用户现有业务进行补充和升级。通过对可行性、高分应用推广性、军地多领域示范性、项目应用效益性、技术实现性以及用户已有基础等多个方面的综合分析，该系统的建设可极大的推动高分数据在全国市、县以及道路交通领域的普及和应用。同时，着眼于保通畅、常监测的军地多领域应用示范的目标，统筹军队和民用部门对战略后方综合保障区域的高分辨率卫星遥感数据（以下简称高分数据）需求，建立动态更新的基础设施数据库，形成信息综合应用平台，从而可以进一步推动高分数据应用深度。

2016年3月，本项目通过了国家国防科工局组织专家的 “高分专项湖北省天门市道路交通安保及养护产业化应用项目”答辩和评审，成为2016年湖北省唯一获得国防科工局支持的项目。该项目由高分湖北中心和天门市交通运输局共同研发，2016年第一期投资900万元，完成搭建出完整的软硬件平台，完成整个项目（数据和软件）的生产、开发和测试；第二期投资600万元，在湖北省交通运输厅、省国防科工办支持下，在全省农村公路管理中推广及完善。

### （2）技术支撑

以高分影像数据为基础，针对湖北省所辖市、县的道路交通安保和养护设施的数据采集、复核和管理，利用智能移动终端等设备提高数据采集效率，简化道路附属设施在高分影像上的空间匹配过程，形成规范的数据存储、数据服务和数据操作模式，在与用户单位现存系统进行数据交换的前提下，扩展道路养护和安保设施的数据应用模式，建立军民两用的道路安保和养护设施空间数据库和数据服务，为“保通畅”提供数据和技术支持，进而在全国范围内进行推广和应用。

### （3）建设过程

以高分影像数据为基础，针对湖北省所辖市、县的道路交通安保和养护设施的数据采集、复核和管理，利用智能移动终端等设备提高数据采集效率，简化道路附属设施在高分影像上的空间匹配过程，形成规范的数据存储、数据服务和数据操作模式，在与用户单位现存系统进行数据交换的前提下，扩展道路养护和安保设施的数据应用模式，建立军民两用的道路安保和养护设施空间数据库和数据服务，为“保通畅”提供数据和技术支持，进而在全国范围内进行推广和应用。

天门一米一张图、天门油菜花分布图、天门路网分布图、天门隐患点分布图

油菜花分布图             天门2017影像（0.8米）

天门2018影像（0.8米）          天门2019影像（0.8米）

天门路网专题图                 天门隐患点

项目建设不仅仅通过软件开发提高道路安保和养护数据的采集效率，更重要的是通过系统建设，建立多时态高分影像数据库、道路及附属设施数据库，为市、县道路规划和发展提供依据和参考，为市县相关部门提供高分影像数据支持，并形成一套完整的高分影像及道路数据采集的技术流程和规范，推动高分影像数据在市县的应用。项目建设主要包含下面几部分：

基于移动智能终端（基于Android的手机应用）的应用开发，建立一个简单易用的手机数据采集系统，将拍照、视频、音频、设施描述文字以及时间等多种类型的数据自动在高分影像上与空间位置形成关联，并与在手机上显示的高分影像进行套合，具备编辑、存储、上传等功能；

基于Web端的道路安保及养护管理系统，主要用于业务人员在室内通过高分影像数据，进行安保初次排查，可在室内完成区域内80%以上的排查工作，排查完成的业务数据自动入库；拥有路口指路牌设计功能，交叉路口路段排查完毕后可直接进入指路牌设计阶段进行指路牌设计，同时具备业务数据的查询、列表及图表统计、模板及自定义表格查看导出功能，能够快速直观反映项目工程量、里程量等信息，辅助管理者决策。主要具备以下功能：

多源多时序图层展示

该数据管理系统，基于Web端通过网络的方式，实时展示各区域影像底图，矢量路网图、历史隐患点等数据，开放各类数据的属性信息查询，为用户提供一种直观及时的数据查看方式，方便用户在图上直接进行安保数据的排查。

多源多时序图层管理

（1）多源多时序图层管理

由于本项目持续周期长，高分湖北中心每年提供天门专题影像图，且天门交通运输局各单位每年采集安保及养护数据，项目涉及到的数据量不断增加，因此提供图层管理功能。将影像数据、道路数据、业务数据根据生产年份和任务年份进行分类，可在地图界面直接选择需要查看的数据，避免数据过多导致的信息混乱，辅助数据采集和查看。

多源多时序图层管理

（2）多条件数据统计

基于业务人员上传的各类数据，对所有业务数据通过多条件查询后进行数据统计，查询结果可进行自定义排序和纵列位置调换。为领导层提供一种可定制化的数据监管统计服务。

列表统计

图表统计

工程量统计

（3）内业数据排查

提供基于Web端的内业数据排查，通过在图上选在需要排查的隐患点位置，可直接获取该隐患点所有的基本信息，并自动录入补全该部分信息，同户只需要输入该数据的隐患类型和处置方式即可。采用这种自动录入的方式减少了用户在排查阶段对基本信息判别和录入的时间，提高工作效率。

内业数据排查

（4）隐患数据查看及审核

提供基于Web端的内业数据审核，可在图上直观查看已采集、审核、验收数据的状态、信息、属性、图片等信息，同时对检查合格的数据可直接进行审核验收。

数据查看及审核

（5）格式化数据输出

针对业务数据的成果，提供格式化的数据输出，可按照模板或自定义字段的数据进行统计，并可将统计结果通过excel表格方式下载至电脑存储，减少数据统计和制作时间。

格式化数据输出

基于PC端的道路安保及养护设计系统，主要用于业务人员在室内进行安保排查及设计工作，其主要特点是不依托于网络，可通过离线数据就进行安保排查，且具备基本路牌及设施设计功能。其主要功能如下：

（1）图层管理

图层数据主要分为高分影像图、公路电子地图，面对众多的数据来源，需要对各个图层进行区别性显示设置管理，即图层管理。用户可以通过图层管理，设置电子地图中各个图层的显示颜色、线条粗细度等，根据不用级别显示不同图层，也可以做图层的对比。

图层管理

（2）目标搜索定位

用户可以通过输入公路编码等，直接查找空间关联目标公路，也可以直接通过鼠标点击选取要查看的矢量目标。对于全市国、省、县、乡、村不同等级公路线路，工作人员都能准确定位安保隐患排查的线路和查询公路安防设施现状。

目标搜索定位

（3）安防排查设计

用户参考卫星图片在室内完成隐患排查工作，隐患点位自动生成施工设计图。用户将采集的隐患数据一键上传，实现数据同步，这便于管理、施工及验收人员同步掌握数据。

安防排查设计

（4）数据统计

可查询和统计全市农村公路安防工程信息。一键查询已消除隐患点和未消除隐患点数量；输出手机端反馈隐患排查、施工、验收等数据图片对比表；据有安防统计报表输出功能。

“湖北省普通公路安全生命防护工程管理系统”是适用于湖北省公路生命安防工程信息监管方面，集数据录入、数据审核、数据查询、数据导出、空间定位等于一体，为公路安防项目数据的准确性多角度提供有效保障，以及也为项目数据的管理提供科学合理手段。

## 三、案例成果意义

1）经济效益

直接经济效益可以从多个方面体现，在公路路网规划及可行性分析研究工作中应用高分遥感技术的直接经济效益可以体现在: 以高分遥感数据为输入，可以形成流程化专题产品生产体系，大大提高数据应用和分发效率，改变现有业务系统流程，提供路线参数化计算绘制、工程量自动计算等专业工具，大幅提升内业工作效率，从而节约大量成本，直接产生经济效益。其次，通过采用高分遥感技术与3S 技术融合，在道路安保及养护监测工作中，在一定程度上代替或改进了一些传统的工作方法，从数据获取质量以及工作方式上都有了质的改变，并有望成为未来主要的工作模式，也具有巨大的直接经济效益。

高分遥感在交通行业的应用，主要从2个方面带来间接的经济效益: 一是充分发挥高分遥感的优势，使与交通行业密切相关的预警预防工作成为了现实，由于合理的预测和防范而避免的经济损失; 二是在高分遥感的推动下，交通行业内3S 等先进技术更加容易与业务结合，由此产生的行业整体竞争力提升带来的效益。在高分交通产品的制定中，充分考虑整个交通行业的整体经济和社会效益，可提供许多保障交通相关环境安全的产品及服务，由此带来的经济和环境效益也是巨大的。比如，利用高分交通灾害应急专题产品及服务，可以尽早发现并合理预测道路水毁、移动沙丘、特大交通拥堵事件等情况，及时通知有关部门及个人，尽量减少由此带来的经济损失。另外，在高分遥感数据的支持下，许多交通行业内的软件产品、专业服务也会得到相应的提升，由此产生的经济效益，也可看作是高分遥感引入的必然结果。当基于高分遥感的产品的成为一种使用习惯时，其背后蕴藏的经济潜力也将慢慢展现出来，相应的广告投放、附加服务等业务也将为交通行业带来新的市场。

2）社会效益

高分遥感技术在交通行业的应用，必然也会带来巨大的社会效益。社会效益主要包括行业内和行业外两个方面：在交通行业内，由于先进的高分遥感技术的推动，势必带来整个行业对于各种业务的重新思考，从理念上对交通行业的任务和发展方向进行重新的定位，引导行业不断革新；在行业外，交通是与人民生活密切相关的行业，高分遥感技术的引入，必然会体现在生活的方方面面，使整个社会对交通和遥感产生新的认识。

在整体性方面，高分遥感的大范围信息获取能力将得到有效的运用，交通将不再局限于“线状”分析交通问题，而将方便的获得“面状”甚至“体状”的交通基础数据，将整个交通网作为一个整体来进行考虑，指导决策。第二，遥感作为一种二十一世纪高新技术，其与交通行业的结合，会使遥感技术更加贴近人们的日常生活，使更多的人认识遥感、认同遥感。随着基于高分遥感的出行服务及物流服务的推广，除了道路基本信息和拥堵信息，能见度、环境指数、灾害发生概率等新的理念也将进入到日常生活中。

3）效能提升

天门生产单位手机终端实际注册人数2156人，部门分布于天门市公路局、天门市天达养护公司、天门市交通工程公司、天门市交通重点项目管理处、天门市农路处和养护中心、天门市交通运输局及下属分局单位、天门市公安局交警支队。天门安保及养护4个终端系统大大减少了工作人员工作时间，提高其工作效率。

4）改变交通运输局原有统计工作模式

交通运输局下面的分局采集隐患点数据后，需要上报然后得到批复款开始施工。以往分局成员上报的方式是集中到一个地方现场统一填数据，这种方式耗时耗力，而且人为因素导致的问题多且不易发现。现在高分湖北中心研发人员按需建立数据库图表，交通运输局直接可以通过系统查询并核对统计数据。

# 卫星应用示范案例之二：长输天然气管道高后果区智能识别及地质灾害技术服务

## 一、建设单位基本情况

武汉珞珈众恒遥感数据科技有限公司成立于2017年7月，是在高分辨率对地观测系统国家科技重大专项省域中心产业化推广的背景下，由高分辨率对地观测系统湖北数据与应用中心倡议和推动成立的一家高新技术企业。主要从事卫星数据深度加工处理、遥感应用软件开发、计算机系统集成等与卫星遥感相关的业务活动。

目前拥有来自武汉大学遥感测绘相关学院的教授团队的技术指导和武汉大学博士、硕士的研发团队，同时还有来自武汉大学、中国地质大学、华中师范大学等211、985高校的高学历人才组成的从事数据处理、软件研发、推广宣传的运营团队。公司聘请的教授、副教授曾获国家科学技术进步奖-创新团队、国家科学技术进步奖一等奖、测绘科技进步奖特等奖、国土资源部科技进步奖一等奖等多个奖项，在星载光学、SAR、InSAR、卫星视频、夜光遥感等技术领域获得了10余项发明专利和20余项计算机软件著作权，在相关领域权威期刊和会议上发表多篇论文。

公司以高分辨率卫星影像数据为主导，集资源1号、资源3号卫星、北京2号卫星影像数据为一体，业务范围包括各类卫星影像的分发、卫星数据深度加工处理、遥感应用软件系统开发、行业解决方案、遥感信息咨询服务等多项数据和软件产品及卫星数据增值服务。可为政府、科研院校、企业提供农业、林业、水利、住建、交通、国土资源、地质调查、智慧城市等多个行业的应用解决方案。

近三十年来，我国航天技术已取得巨大进步，随着高分辨率对地观测系统国家科技重大专项的启动，我国正式开启了高分辨率遥感卫星技术创新和系统建设的序幕。为响应国家号召，我公司积极配合高分卫星应用的产业化推广，充分利用高分湖北中心的技术经验和学术积累，大力开展技术转化与创新，为深入和普及遥感技术应用做出贡献。

单位联系人：杨瑞翔

电话：13971166106

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

威胁输气管道安全的主要因素主要包括地面施工造成的人为破坏，以及地质灾害引发的土壤运动和地表形变，从而导致埋地管道在土地形变或外力作用下发生形变甚至破裂，尤其是在管道高后果区，极易发生重大事故。如2017年7月3日，中石油天然气输气管道晴隆沙子段，因持续强降雨引发边坡下陷侧滑，挤断输气管道，引起泄漏燃爆，造成8人死亡35人受伤。

事故现场图

此外，从输送管道的角度考虑，地质灾害一旦发生在管线附近，将造成无法挽回的损失，并且可能引发二次灾害。然而，地质灾害往往具有隐蔽性、突发性的特点，加大了其监测预警的难度。

因此，管道高后果区周边地质灾害调查一直是管道公司的重点工作。现阶段常用的地质灾害监测技术手段有 GPS、水准、全站仪、近景摄影测量和位移计等，这些监测技术往往受到实地监测条件较大的制约，例如GPS静态监测精度与实地观测条件相关性较大，管线过境地区植被覆盖茂密，很多区域不能提供较好的观测条件，且GPS监测站布设成本高，在大范围滑坡监测中难以实行，空间分辨率受到限制，美国南加州的SCIGN网和日本的GEONET网是世界上密度最大的GPS监测网，但其空间分辨率只有10km，远远不能满足滑坡监测的需求；在利用全站仪进行监测时需要具有较好的通视条件，然而管线过境地区地形复杂多变加之植被覆盖茂密，使得可以利用的监测点较少；并且在进行地面监测时往往要建造观测墩，需专业人员定期的进行实地的监测，耗费大量的人力与财力。

因此要对管线沿线的地质灾害进行早期监测预警，就必须借助现代科技手段，特别是充分利用遥感对地观测技术，对滑坡等地质灾害多发区域开展以普查——详查——核查为核心任务的调查评价工作，尽早识别确定潜在的灾害隐患，从而将防灾关口尽量前移。

随着我国卫星遥感技术发展速度加快，卫星遥感在地质灾害监测中的应用案例也逐渐增多。利用卫星数据的广域监测能够极大节省人力物力，且针对地质灾害主要发生在山区，发生时多云雨的特点，星载合成孔径雷达干涉测量（Interferometry Synthetic Aperture Radar，InSAR）在地灾监测中能起到了至关重要的作用。InSAR是近几十年来发展的新式滑坡监测的测量技术，它在各种气候条件下都可连续监测，监测的空间范围广泛，且监测精度可达到毫米级。近年来国际多种雷达传感器的发射，使得空间分辨率得到了大幅度的提高，达到了几十米甚至一米。因此InSAR技术在地形测图、数字高程模型的获取、变形监测、地面沉降、地震形变以及火山、山体滑坡、冰川、开采矿区和人工填海等研究得到了广泛应用，如下图所示，尤其为我国滑坡地质灾害的监测和调查提供了新的手段和技术支持，并在白龙江流域上游和三峡库区奉节（秭归段）滑坡灾害调查中得到了成功应用。

部分InSAR应用场景

本项目主要工作是将西气东输公司在湖北省境内的西二线、枣十线、忠武线、淮武线的管道高后果区进行梳理，将高后果区台账文件转化为携带地理坐标的Shp文件格式，利用湖北省地质环境总站等单位所提供的湖北省地质灾害易发性分区等数据，基于卫星干涉测量（InSAR）技术进行形变监测，进而根据上述各管线高后果区周边地质形变检测结果，分析周边潜在的地质灾害威胁点。

### （2）技术支撑

随着城市圈的不断扩张，管道经过人员密集场所的几率也在不断增大，传统的管理手段在耗费大量人力物力的同时，管理难度也越来越大。本项目希望通过基于深度学习的识别提取技术，在卫星、无人机高分辨率影像上将管道沿途地物进行提取分类，并进行分级评价。利用遥感影像客观、清晰、覆盖广的特点将管道周边的地物信息进行透明化展示；利用智能识别技术的高效率、高精度特点，快速的掌握辖区内管道周边地物的变更情况；直接在航空遥感影像上发现并处置可能会威胁到管道安全的隐患点，节省人力、物力的同时提升管道管理工作的效率；通过三维建模的表现形式，能够更精准的反应“高后果区”的地形地貌更便于领导决策。对人民财产安全也给予了更大的保障。同时利用湖北省地质环境总站等单位所提供的湖北省地质灾害易发性分区等数据，基于卫星干涉测量（InSAR）技术进行形变监测，进而根据上述各管线高后果区周边地质形变检测结果，分析周边潜在的地质灾害威胁点。

### （3）建设过程

开发一套基于深度学习的“高后果区”智能识别系统。能够识别“高后果区”定义中所包含的地类例如“建筑、林地、水体、耕地”、针对以下特定建筑识别精度在80%“居民区、学校（操场）、道路”，并智能针对“高后果区”的定义进行级别划分。

项目区176km影像采集，其中47km“高后果区”管道两侧500m倾斜摄影倾斜航空影像采集、像控测量、自动化实景三维建模，合计47km²。其中，非“高后果区”129公里管线使用分辨率2m卫星影像图，47km高后果区管线使用0.2m分辨率航空影像，沿管道走向进行三维建模。以管线为中心线两侧200m建模精度以1:2000测绘比例尺为基准；200-500m建模精度以1:5000测绘比例尺为基准。其中东西湖食品工业园段管线建模精度以1：500测绘比例尺为基准。

开发一套半自动针对“高后果区”地物的人工采集系统，主要用以修正、补充智能识别系统遗漏或错误的地物。

基于卫星干涉测量（InSAR）技术进行形变监测，分析周边潜在的地质灾害威胁点。

## 三、案例成果意义

作为一项常态化工作，每年中石油管道有限责任公司西气东输分公司都投入专门人力开展管道高后果区识别，识别人员每到一处都需要停车勘察且受环境限制，难以准确识别高后果区全貌。同时受各方面条件限制，各管理处开展识别工作，耗时多则两月，少则半月，效率不高。此项目完成后，将高效实现高后果区的自动识别、标注，同时将大幅缩短识别工作的时间，从而将有限的人力解放出来，投入到其它管道管理工作中去，实现降本增效。本项目的顺利实施，转变了公中石油管道有限责任公司现有的管道高后果区识别工作的开展方式，将《GB32167-2015油气输送管道完整性管理规范》有关高后果区识别的各项量化指标落实到实际工作中去，进一步提升公司管道高后果区识别效率与准确性，从而为高质量的开展管道高后果区管理工作提供技术支撑。

随着此项工作的开展，将产生大量的管道沿线航片影像数据。充分发挥无人机的技术优势，深入挖掘影像数据价值，开展相关技术研究，进一步提升管道安全的技防水平的基础条件日趋成熟。且可以进一步挖掘无人机技术在管道保护方面的应用，相关研究成果也可以为日后形成关于无人机技术应用及管理的规范性文件提供技术支持。

# 卫星应用示范案例之三：《三维数字化电网规划设计平台》高分卫星数据应用

## 一、建设单位基本情况

湖北省电力勘测设计院成立于1958年，是有着60余年发展史的国有大型高新技术企业，具有甲级电力工程咨询、设计、勘测、地质灾害勘查、评估与治理、安全评价、工程监理，并获得了总承包、光电建筑一体化及发电专项等多项资质，建立健全了质量、职业健康安全和环境综合管理体系。截至2021年3月，全院共有在职员工1232人，专业技术人员数804人，各类全国注册工程师240人。

自2004年，我院开始向工程咨询公司转型，努力开拓并发展以设计为龙头的工程总承包服务业务。历经多年探索与发展，积累了大量的管理、采购、施工经验，储备了丰富人才及市场资源，形成了完善的业务链条及配套管理体系。已具备海外220kV输变电工程总承包、国内完整热电厂、汽轮机岛、地下220kV电缆隧道、220kV及以下电压等级输电、变电等总承包工程的业绩。

我院历来重视科技进步，荣获省部级及以上优秀勘测设计奖65项，其中获国家级勘测设计奖2项：三峡（宜都）至上海（华新）±500kV高压直流送电线路工程、凤凰山～咸宁～昌西500kV送电线路工程；国家优秀测绘工程奖1项以及多项电力行业优秀勘测设计奖。荣获国家优质工程金质奖1项：1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程；银质奖4项及多项中国电力优质工程奖。重视科技研发与自主创新，目前已拥有自主知识产权24项，其中发明专利3项、实用新型专利11项、外观设计专利2项、软件著作权6项、电力行业专有技术2项；获省部级以上优秀QC成果60项；荣获省局级及以上科技成果77项，其中省部级科技成果奖8项，“利用卫星影像进行输电线路工程设计的研究”、“220kV变电站典型设计研究与实践”被湖北省人民政府授予科技进步奖。

近年来，我院先后获得全国电力行业用户满意企业、全国电力行业用户满意服务、全国电力勘测设计行业首批AAA信用等级单位、全国优秀勘察设计企业、全国电力行业企业文化成果特等奖、全国电力行业管理创新成果一等奖、湖北省“五一”劳动奖状、湖北省最佳文明单位、湖北省群众性精神文明建设先进单位、湖北省“守合同重信用”企业、湖北省勘察设计企业综合企业实力10强等荣誉称号。

单位联系人：张梁

电话：18971528649

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

本项目意图进一步提升信息化水平，解决各专业流程协同、数据共享积累不足痛点，提升工作效率及设计质量，积累丰富数据资源。

项目的建设目标是从三维平台的数据提供者到数据使用者定位转变；开发轻量级客户端实现电网数据可视化管理与共享；结合大数据技术，集中电网数据，创建企业级数据中心；提升设计深度、进一步减少人工干预工作量；保持电网数字化行业领先优势，做行业标杆。

### （2）技术支撑

包括案例应用中的基础数据来源、技术来源、获得荣誉和专利认证等情况。

### （3）建设过程

目前《三维电网规划设计平台》已经进行了两期的开发工作。

项目二期建设主要提供面向Web端通用数据可视化管理平台，面向桌面端数字化设计平台，面向移动端的野外采集平板。针对规划，重点梳理数据通道，打通与省能源局数据资源的互联互通，整合最新需求，增加并完善负荷预测、电力电量平衡、SEC等内容；针对设计，增加勘测外业支持，实现勘测内外业一体化，加深设计深度，改进设计使用习惯，优化完善设计系统性能，提升图纸出图率，增加各类辅助设计工作内容和各类快速统计输出。

面向桌面端数字化设计平台主要针对三维数字化电力规划设计平台进行部分功能升级及平台优化完善，设计架构与一期项目相同，该架构在三维数字化电力规划设计平台建设方案中已有描述，本期不做介绍。

面向Web端通用数据可视化管理与优化选线平台采用B/S架构设计。通用数据可视化管理平台数据实现与湖北省能源信息管理系统指标数据对接，实现从从已建能源平台中获取已有数据，丰富通用可视化管理平台、解决平台部分数据来源。优化选线平台接入工程影像服务或者公网影像数据、专题数据等，以轻量级客服端，实现平台数据多源数据使用、辅助优化选线。二期平台与一期建设关系如下：

三维数字化电力规划设计系统技术框架由海量影像数据处理技术、地理信息系统、插件技术和数据库管理技术、三维可视化技术组成。其中地理信息系统为系统技术框架的根本支持，通过空间数据库管理和调度海量的空间影像数据库；插件技术将电网规划设计专业的功能模块和GIS空间数据操作处理等方面的功能模块集成到系统架构中；属性数据库管理的一部分属性数据，通过管理信息系统的模式集成至系统框架。具体技术架构图如下图：

面向通用数据共享、可视化管理提供电力信息管理系统；面向规划、设计业务提供数字化设计系统；面向勘测业务提供移动端野外采集平台。

图 3-1 功能模块组成

## 三、案例成果意义

目前我院已经基于《三维电网规划设计平台》完成了上百个输变电工程的设计项目，电压等级涵盖110kV到±1100kV各种电压等级。通用数据可视化管理平台数据实现与湖北省能源信息管理系统指标数据对接，实现从从已建能源平台中获取已有数据，丰富通用可视化管理平台、解决平台部分数据来源。优化选线平台接入工程影像服务或者公网影像数据、专题数据等，以轻量级客服端，实现平台数据多源数据使用、辅助优化选线。

# 卫星应用典型案例之一：湖北省北斗现代农业应用示范项目

## 一、建设单位基本情况

湖北省农机安全监理总站成立于1984年9月，注册地址为武汉市江岸区胜利街194号，是由省编委批准设立的参照公务员法管理的正处级事业单位。2012年省编委发文同意监理总站加挂湖北省农业机械化技术推广总站牌子。湖北省农业机械化技术推广总站（湖北省农机安全监理总站）是两块牌子，一套班子。现有在职人员29人（硕士研究生8人），技术人员10人，其中高级技术职称2人，中级技术职称人员4人，初级技术职称人员4人。办公室联系方式：027-82819233，82816893、邮箱hbnjxxk@163.com。

农机推广工作的核心职能是试验、验证、示范、引进、推广新机具和新技术，重要任务是全面提高种养机械化水平。近年来，我站以农机化高质量发展为目标，深入开展主要农作物全程机械化推进行动，加快农机行业转型升级步伐，积极推广北斗导航等智能化农机应用技术，不断加强推广体系建设，提升农机职业技能，转变技术推广方式，加快农机生产技术集成创新引领，促进农机与农艺、农机化与信息化深度融合，推动了农机化向全程、全面、高质、高效方向发展。

湖北省农机安全监理总站成功组织实施了全国油菜生产机械化技术示范推广，获全国农牧渔业丰收奖-农业技术推广成果奖一等奖，水稻机械化插秧技术示范等一批重大农机化科技项目，获湖北省人民政府科技进步一等奖，取得了显著的经济和社会效益。

单位联系人：任耀武

电话：13871414949

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中明确将“中国第二代卫星导航系统科技重大专项”列入国家组织实施的16项科技重大专项之一，并经国务院、中央军委批准由总装备部牵头组织实施“中国第二代卫星导航系统科技重大专项”。根据《中国第二代卫星导航系统专项实施方案》的要求，总装备部计划通过北斗应用示范工程的实施，推动北斗在民用领域的大量应用，形成规模效应，带动北斗产业链的形成和发展，为北斗系统的健康可持续发展奠定坚实基础。

2014年10月，《湖北省北斗导航应用示范项目工程可行性研究报告》通过专家评审。湖北省北斗现代农业项目是湖北省北斗示范项目的之一，主要是专注实现湖北省的北斗导航农业产业应用，促进北斗系统在湖北省现代农业项目上的大跨步。项目按着“平台+终端”模式，建设一个基于北斗的农机信息化智能系统，计划推广应用北斗农机厘米级终端（自动驾驶系统+农用无人机）150台/套，北斗农机米级终端（作业质量监测）1.2万台/套。整个项目由省农业机械化技术推广总站负责建设完成。

### （2）技术支撑

项目按“平台+终端”模式，建设一个基于北斗的农机信息化智能系统，北斗智能终端安装于农业机械上，用于采集农业机械实时位置和作业状态信息，主机包括微处理器、数据存储器、（北斗）卫星定位模块、农机作业状态信息采集模块、无线通信传输模块、数据通信接口等，同时预留外接接口，可配装显示屏、传感器、图像采集装置等外设。终端应能至少支持基于通用GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE或其他无线通信网络传输机制下的通信模式之一。终端应参照《湖北省北斗农机信息化智能管理系统终端通信协议规范》或《交通部部标标准JT／T808道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》，将数据传输至平台端。平台应参照指定的通信协议，将终端上报的数据按照协议解析之后，以规定的数据格式，完整的将数据存储于指定的存储媒介当中。

### （3）建设过程

农业机械上安装北斗农机终端，通过北斗定位导航系统实时获取每台农机的位置信息、运动轨迹、传感器状态等数据信息，并通过移动网络将数据远程传输至后台运算分析，最终在湖北省北斗农机信息化智能管理平台上统一管理、集中调度。主要功能包括全作业类型管理、作业概况、作业监控、多媒体资料采集、轨迹查询、报表分析、作业审核、作业调度等。业务功能描述如下：

作业类型管理：现代农业机械化作业主要分为耕整地、播种、植保、收获、烘干这五个部分，结合全程机械化监管需求，系统提供全程机械化监管方案。耕整地模块包括深松整地、深翻犁地、旋耕灭茬等作业；播种模块主要包括免耕播种与机插秧这两种作业；植保作业模块分为传统自走式植保机、统防统治，无人飞机植保三块；收获监测模块目前分为稻麦收割与玉米收割两种；烘干模块我们设计为大型固定资产管理，对烘干机、造肥机等进行位置与工作时间监管。

作业类型管理

作业监控：系统对接入的所有终端设备进行实时位置监管，其中对前装的产品，还可以提供发动机工作小时、转速、扭矩百分比、冷却液温度等、机油压力、燃油滤等；对无人植保飞机，还可以展示水泵流量、水泵流速、高度、电压、电流、温度等。

作业监控

作业监控

多媒体资料采集：系统需支持图片、视频展示

多媒体资料采集

多媒体资料采集

轨迹查询：系统支持对终端实时与历史轨迹查询，历史轨迹平台最少保留3年。

轨迹查询

报表分析：针对行业经验与客户需求，我们设计出五大类报表。

（1）作业类型报表。分组作业类型统计报表、农机作业类型统计报表、作业汇总报表、作业验收单、作业人工核定验收单等。

（2）农机报警统计类报表。重复作业告警报表、边界告警报表。重复作业告警报表用于提醒机手所在田块是否重复作业：

（3）信息查询报表。服务到期提醒报表、终端历史命令查询报表、用户登录情况报表、操作日志查询报表。

（4）数据分析报表。作业日查询报表、区域大数据报表、作业质量分析报表、农机分组对比分析报表、任务完成情况汇总报表等。

（5）补助类报表。补助资金明细报表（各个机手的汇总作业数据）、作业补贴明细报表（机手每日作业详情）、补助情况汇总报表（对区域总补贴亩数、金额统计、归类）。

作业审核：针对不同作业类型，管理部门有不同的审核标准，比如深松整地，作业质量要求为 25cm、旋耕作业，作业质量要求为 12cm、收割机留茬监测，作业质量要求为 10cm 等。针对不同的需求，系统需要支持自动设置审核标准、自动审核，无需管理员人工手动审核。

作业调度：针对抢收抢种需求，系统需为管理部门提供调度管理，需提供各种资源的汇聚展现、调度方案生成（筛选条件：距离范围、农机品牌、农机马力）、最优调度方案形成、调度方式管理等功能，支持针对机手或合作社发送作业需求调度。

作业调度

## 三、案例成果意义

直接经济效益：

（1）人工审核成本节省

以前，农机深松整地作业质量和面积都需要人工现场核算，一个人每天只能检查约30亩，需耗费人工成本4元/亩，累计监测4328.89万亩，需人工核查成本约1.73亿元。开展北斗精准定位+农机作业监测技术后，每县只需1名工作人员坐在办公室电脑前就可以清楚地看到农机深松作业位置、状态、深度以及面积等信息，大大节省了劳力，减轻了劳动强度，提高了深松作业质量和面积统计精度，实现了足不出户，便知千里事，节省成本40%，即6925万元。

（2）燃油费节省

应急指挥调度，在项目实施的17590台大中型拖拉机和联合收割机上实现精准调度，每台每年节省燃油费约300元，总计每年500万元以上。

（3）管理成本节省

利用北斗农机信息化智能管理系统，每个人可以管理5台至10台作业机具，管理效率提高近3倍。在项目涉及的农机合作社约400家，每年可节省管理费用至少600万元。

社会效益：

（1）提高资源利用效率和环境保护能力

北斗+农机技术的应用实现了农业生产管理的精准化。通过有效控制各农业要素如农药、化肥等的投入，同时，通过精准调度，节约燃油、人工等费用，实现了节能减排、绿色低碳发展。既降低生产投入成本，减少浪费，又提高了资源利用率，实现环境保护。

（2）提高劳动生产效率,降低劳动力用工成本

北斗+农机技术实现了农业生产管理的远程化和自动化，有效降低了人工劳动成本，提高农机合作社信息化管理水平。整个生产过程只需少数人即可完成日常管理，极大地降低了生产成本，促进了农业增效。

（3）提升农业机械化水平和农机利用效率

项目的建设促进了各地区先进、高效农机设备的应用和推广，实现了农业生产全过程的信息感知、智能决策、自动控制和精准管理，助力智慧农业的进程，促进农业机械提档升级。

推广价值

北斗现代化农业示范项目在湖北省范围内开始大面积试验示范，通过安装农机北斗终端，使农机具成为农业物联网数据采集终端，运用大数据、云计算形成数字化地图，探索农机自动化精准化作业，为农业管理部门、农场、合作社等用户提供及时准确的信息化服务，做到“轻松管、自动算、方便查”。

“北斗+农机”的模式，其实就是让机器智能化自动运行。传统的人工驾驶农机即使是技术很高的驾驶员也很难走出标准的直线，而装上自动驾驶终端能让机器既能沿着设定线路工作，也能自动转弯、主动避障，极大地提高了土地的利用率，且可以实现24小时不间断作业。与普通农机相比，安装了北斗自动驾驶终端的农机作业效率提高了1倍以上，提高土地利用率3%-5%，农作物产量提高了5%，还节省了燃油费，降低人工成本。

北斗在中国精准农业中的规模化应用，主要体现在三个方面。一是农机自动驾驶导航系统应用。农机自动驾驶导航系统已深入人心，国产产品已占据主导地位，其推广应用非常迅速。二是农机作业监管应用。当前全国每年约2亿亩农田开展深松作业，对于深松机具及GNSS深松监测系统的应用需求异常巨大。三是农机管理服务应用。例如，通过在采棉机上安装GNSS监测终端，可以实现作业计划、进度统计、保养记录、管理调度等功能，可以显著提高农机服务组织的管理效率。由此可见，“北斗+农机”的应用模式在中国市场推广价值明显。

# 卫星应用典型案例之二：湖北省耕地“非农化”遥感监测

## 一、建设单位基本情况

湖北省测绘工程院、湖北省航测遥感院是1975年成立的公益一类事业单位，是国家首批认定甲级测绘资质单位，湖北省测绘行业协会的常务理事单位，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并获得“全国测绘系统先进集体”荣誉称号。在编人员213人，位于湖北省武汉市洪山区民族大道39号，联系电话：87801413。

武汉吉威空间信息技术研究院有限公司于2014年07月10日成立，是北京吉威时代软件股份有限公司的武汉分公司，吉威时代总规模规模700余人，是中国领先的地球空间信息技术提供商。公司位于武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1期A区3号(B2)，联系电话：027-59326688。

湖北省测绘工程院、湖北省航测遥感院主要从事全数字摄影测量与遥感测绘、数字图像处理、地理信息系统开发和集成、固定翼轻型无人机低空航测、GPS测量、地籍房产测绘、工程测量、近景摄影测量、地形图编制、特种地图制作、电子地图制作、城市三维仿真模型制作及其它相关工作，具备各类影像快速处理能力。拥有教授级高级工程师、注册测绘师、国家测绘地理信息青年学术和技术带头人、博士、硕士等中高级专业技术人才队伍，现有无人机、InSAR、影像识别、导航电子地图等多个专业团队，长期从事相关业务的研发、设计、生产和服务。

单位拥有应急保障中航时无人机、多源遥感影像集群化处理系统、全数字摄影测量系统、SAR测图系统、存储装备等现代化仪器设备，具备承担国家及省级大规模基础地理信息数据生产及管理服务的技术能力和装备条件，能够以规模化、集成化、现代化的形式，快速生产满足国民经济建设需要的各种类型的测绘地理信息数据产品，并以现代信息手段为经济建设和社会发展提供及时保障服务。

作为湖北省卫星遥感技术应用的领军单位，单位始终以政府部门和社会需求为导向，从地理信息资源调查和成果应用服务入手，推进自然资源遥感和成果服务产业化，承担了大量的遥感、测绘、地理信息相关项目，在地理信息数据获取、数据处理、数据管理与服务、应急测绘与服务保障方面积累了丰富的经验，并取得了丰富的成果。先后承担了全省2015-2020年地理国情监测（普查）、湖北省北斗卫星导航应用示范项目等国家重大专项，全数字摄影测量的规模化生产及3S集成应用于土地调查、地理国情监测、省级基础测绘、数字城市、交通测绘、无人机应急保障等领域全省领先，为国民经济建设和社会发展提供优质的服务与保障。

先后参与多项国家、省级科研项目，拥有10余项计算机软件著作权，多项科研成果获得国家和省级科技进步奖。近五年来，完成的“北斗高精度导航与位置服务一张图建设——湖北省导航一张图建设”等项目获得测绘科技进步奖4项，完成的测绘、地理国情普查、航空摄影测量、地理信息系统类项目先后获得全国优秀测绘工程奖6项，完成的“湖北省（全省）地理国情基础性监测工程关键技术研究”、“基于时空云平台的测绘综合管理信息系统”等项目先后获得湖北省测绘科技进步奖7项，完成的测绘、数字城市、地理信息系统等类项目先后获得湖北省优秀测绘工程奖、地理信息产业优秀工程奖6项，在测绘、交通、自然资源等行业的应用成果也获得其他各类型奖励多项，受到业主和社会的好评。

武汉吉威空间信息技术研究院有限公司主要经营软件技术开发、技术销售、技术推广、技术中介服务、技术转让；数据处理；经济信息咨询；计算机、软件及辅助设备、机械设备销售。长期致力于多源遥感影像集成处理和地理信息综合应用服务的技术研究，具有软件开发、系统集成、数据加工和信息服务的综合业务能力。

拥有完全自主知识产权的geoway地理信息系统软件、遥感影像处理软件和数字摄影测量软件，在影像匹配和地图表达等核心技术上具有国际竞争力，其主要产品在测绘地理信息领域居于领导地位，并被广泛应用于城市、国土等行业或部门。

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

2020年省卫星中心持续服务自然资源调查监测，完成2020年湖北省地理国情监测项目遥感数据应用，同时开展了各项专题监测的实践工作，做好卫片执法季度违建图斑提取分析。创新性利用遥感技术完成耕地“非农化”遥感监测工作。

2020年9月10日国务院办公厅印发《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号），明确采取有力措施，强化监督管理，落实好最严格的耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线。耕地保护“非农化”遥感监测就是充分利用卫星遥感技术，对耕地利用情况进行全方位监督检查，及时监测耕地“非农化”情况，加强对耕地保护的监督。根据湖北省自然资源厅任务安排，湖北省责任区 2020 年耕地“非农化”遥感监测项目要求对湖北省的耕地“非农化”进行一次全覆盖的监测。

以湖北省2020年9月10日左右和2020年12月底2米分辨率或优于2米分辨率为主要数据源，结合2018年土地利用变更调查等参考资料，通过数据资料整合、正射影像处理、自动变化检测提取、人工判读数据整合等作业流程，完成监测时期内耕地转变为建筑物（含构筑物）、道路、水域（挖田造湖、挖湖造景）、推土区的疑问监测图斑的提取，得到湖北省2020年第四季度耕地非农化变化监测成果。

利用高分辨率卫星遥感影像自动解译与人工判读相结合的方式，1个月内提取耕地“非农化”疑问图斑8194个，详见表格1。成果提交给用户单位，为湖北省自然资源厅耕地保护监督处全面开展全省耕地“非农化”行为调查提供了高效的线索和依据，为进一步遏制新增问题出现提供了敲响警钟的技术手段。

表格 1 全省耕地“非农化”疑问图斑统计表

| 序号 | 疑问图斑类型 | 疑问图斑数（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乱占耕地建房 | 2233 |
| 2 | 挖田造湖 | 804 |
| 3 | 挖湖造景 | 17 |
| 4 | 利用耕地其他非农建设 | 5057 |
| 5 | 耕地种树 | 83 |
|  | 合计 | 8194 |

### （2）技术支撑

①基础数据来源

案例应用的主要多源航天遥感影像来源于湖北省卫星应用技术中心接收的2020年湖北省行政辖区内优于2米分辨率的卫星遥感影像，2米分辨率的卫星遥感影像优先使用，主要以高分系列、资源系列等国产卫星遥感影像为主。

数字高程模型DEM来源于2015年完成的湖北省1:10000 分幅数字高程模型DEM。

境界数据来源于《2018年第三次全国土地调查数字正射影像生产》项目的境界数据。

耕地范围数据来源于2018年湖北省土地利用变更调查数据。

②技术来源

利用高分遥感影像基于深度学习算法针对耕地变化为建筑物、水域、推土区、林地等“非农化”类型进行变化类别的自动提取，通过人工交互方式进行逐图斑综合判定，得到监测周期内新增耕地“非农化”疑问图斑。技术方法为采用前期获取了广泛的源图像和标注好耕地中的建筑物、水域、推土区等类型特征的标记图，以DeepLab V3+语义分割模型作为编码器输出特征图，基于ResNeSt神经网络进行学习，利用训练好的模型分别输入前后两期遥感影像分别识别出建筑物、水域、推土区等区域，前后两期识别结果相减后得到新增变化区域。

### （3）建设过程

①项目建设内容

利用时相符合耕地“非农化”监测要求的高分辨率航天遥感影像，整合2018年土地利用变更调查数据，监测全省变化情况，形成现势性强、全覆盖的 2020年湖北省责任区耕地“非农化”监测成果。

②项目具体实施路线为：

项目实施路线图

③项目建设进展：

（1）2020年11月：项目启动，开展项目设计与技术流程试验、进行深度学习算法模型构建与模型训练；开展资料收集及正射影像生产；

（2）2020年12月：持续进行数字正射影像生产，基于训练模型对前后期影像进行变化图斑自动提取及提取后处理，针对自动提取结果中由于耕地季节性光谱信息差异导致的错分、混分，采用人工编辑的方式进行交互式判读，得到最终耕地“非农化”疑问图斑。

（3）2021年1月：监测报告编制以及项目成果整理汇交。

④项目成果：

全省以市县为单位汇交耕地“非农化”遥感监测疑问图斑成果，成果形式包括疑问图斑矢量范围数据、前后期影像变化图斑遥感解译实例、监测报告等。全省共提取疑问变化图斑8194个，其中疑似挖填造湖804个、疑似挖湖造景17个、疑似乱占耕地建房2233个、疑似其他非农建设5057个、疑似种植苗木83个。成果示例如下图所示。

襄城区2020年耕地“非农化”遥感监测成果

2020年9月、12月襄城区疑似挖田造湖图斑变化监测解译图

2020年9月、12月襄城区疑似乱占耕地建房图斑变化监测解译图

## 三、案例成果意义

项目成果提交至用户单位，为我省开展耕地“非农化”监管工作提供了有效的数据支撑和快速响应的技术手段，获得了用户单位的一致认可。

通过本项目的开展，快速响应了国务院对于坚决制止耕地“非农化”行为的监管号召，实现了对全省耕地范围内“非农化”情况的整体监测，通过监测发现省内多处新增建筑物、新增道路、挖湖建设、堆土区范围扩大、压盖农田等情况，为我省坚决制止耕地“非农化”行为提供数据支持，为我省实施对乱占耕地从事非农建设及时预警,构建早发现、早制止、严查处的常态化监管机制提供了技术手段，能够在全省范围内进行持续性推广。

# 卫星应用典型案例之三：恩施市屯堡乡马者村山体滑坡应急测绘服务

## 一、建设单位基本情况

湖北省航测遥感院是1975年成立的公益一类事业单位，是国家首批认定甲级测绘资质单位，湖北省测绘行业协会的常务理事单位，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并获得“全国测绘系统先进集体”荣誉称号。在编人员87人，位于湖北省武汉市洪山区民族大道39号，联系电话：87801413。

湖北省航测遥感院主要从事全数字摄影测量与遥感测绘、数字图像处理、地理信息系统开发和集成、固定翼轻型无人机低空航测、GPS测量、地籍房产测绘、工程测量、近景摄影测量、地形图编制、特种地图制作、电子地图制作、城市三维仿真模型制作及其它相关工作，具备各类影像快速处理能力。拥有教授级高级工程师、注册测绘师、国家测绘地理信息青年学术和技术带头人、博士、硕士等中高级专业技术人才队伍，现有无人机、InSAR、影像识别、导航电子地图等多个专业团队，长期从事相关业务的研发、设计、生产和服务。

单位拥有应急保障中航时固定翼无人机系统、多源遥感影像集群化处理系统、全数字摄影测量系统、SAR测图系统、存储装备等现代化仪器设备，具备承担国家及省级大规模基础地理信息数据生产及管理服务的技术能力和装备条件，能够以规模化、集成化、现代化的形式，快速生产满足国民经济建设需要的各种类型的测绘地理信息数据产品，并以现代信息手段为经济建设和社会发展提供及时保障服务。

单位利用中航时固定翼无人机测绘应急系统将应急响应能力有机融入常态业务中，既服务于平时社会经济发展需要，又满足“战时”（自然灾害应急）保障服务需要。平时，积极服务于自然资源重点调查监测，并经常为国土空间规划、生态保护修复、自然资源督察及执法监督等工作提供重要手段，为自然资源“两统一”职责履行提供保障；灾害发生第一时间，快速投入到灾情监测、灾情评估、灾后重建等应急测绘保障任务。作为全国无人机应急保障武汉基地的主要建设单位，单位始终以政府部门和社会需求为导向，从提高自身技术能力入手，加强中航时固定翼无人机系统岗位培训和轻小型无人机日常作业训练，建设“双飞行小队”组建，推进无人机航飞乙级资质向甲级资质的升级，协同研究ch4航路规划和设计方案，打通快速空域申请的通路。通过加强装备建设、团队建设、配套建设和制度建设等方式，充分结合“平时+战时”的服务机制，利用无人机航摄系统实施了数字城市航空摄影、湖北宜张高速公路高分辨率的航空摄影、全国应急救援实战演练、洪湖应急抗旱等项目，在应急测绘与服务保障方面积累了丰富的经验。

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

2020年7月21日清晨，清江上游恩施市屯堡乡马者村沙子坝滑坡垮塌，致清江干流河道形成堰塞湖，水位急速上升，有溃坝危险。此处距离恩施州城30公里，对清江下游恩施城区人民生命财产造成重大安全隐患。当地政府迅速发布预警信息，恩施州城全面启动应急响应。为配合地方政府开展应急抢险工作，湖北省自然资源厅向省航测遥感院下达了开展应急测绘保障工作的指令。接到省厅命令后，省航测遥感院立即成立前线小分队和后方保障专班，启动应急测绘工作机制。

应急测绘前线小分队由13人组成，携带2架垂直起降固定翼无人机、一架小型多旋翼无人机及图形工作站等设备和相关测绘资料，当日下午出发连夜抵达恩施，次日开展工作。截止27日，前线小分队克服多雨、多雾等不利气象条件共飞行10架次，获取地面分辨率优于0.1米的航摄像片7286张，航摄面积79.28平方公里；每日制作一版高精度、高清晰度正射影像供指挥部使用；在距堰塞体约200米处，设置2个固定观测点和3个临时观测点，并利用北斗地基增强系统测量其坐标和高程，用于对堰塞体坝高的实时监测预警。

后方保障专班由影像处理、三维制作、全数字摄影测量、质量检查等技术骨干30人组成，投入全数字摄影测量Mapmatrix12套，数据编辑软件南方cass7套等，完成了约3000张航摄像片的空三加密、覆盖滑坡区域高精度三维模型、数字高程模型、数字正射影像图制作及5平方公里1:1000数字线划图的测绘工作。

同时，院对接部卫星中心，第一时间协调获取高分三号SAR影像，及时启动了应急条件数据获取推送模式，保障应急数据的快速获取。对灾后高分三号SAR影像进行一系列处理后，7月21日当天2小时内制作了恩施市屯堡乡马者村沙子坝滑坡灾后雷达影像图，为恶劣气象条件下滑坡灾害应急监测提供技术保障。

充分利用了高分辨率光学和SAR卫星遥感、航空遥感、无人机等先进适用技术手段和高精度定位服务网、数字高程模型（DEM）等地理信息资源，对发生地质灾害重点区域开展精细化调查，查明隐患区的灾害成因，分析灾害地区遥感数据及影像特征寻找和发现未知的地质灾害隐患区域，为地质灾害应急保障了提供有效的技术支撑。

### （2）技术支撑

①基于无人机航空摄影测量的监测手段

通过无人机构建“空-天-地”一体化的“三查”体系，突破传统灾害隐患排查的极限和瓶颈，利用无人机航空摄影测量，对重点防治区域进行持续性或周期性的遥感数据采集。对于汛期等地灾高发、易发时期增加数据采集频率，识别高位隐蔽性滑坡、崩塌、不稳定地质结构等隐患。

无人机在灾后能更迅速的到达灾情现场，通过携带GNSS设备快速精准定位灾害点，依托5G数据高速传输性能，实时回传高清影像，争取宝贵的救灾时间窗口。

②基于北斗GNSS高精度定位的监测手段

基于湖北省现代测绘基准建设的地质灾害实时监测与预警系统，通过全天候连续GNSS观测，获得高精度位置信息。具有观测精度高、全自动化、实时性强、不受恶劣天气影响、可布设在危险区域等优点。

高危地区监测范围布设北斗GNSS设备，使用5G数据传输高频北斗观测数据，同时于观测墩（柱）上安装高清摄像头，24小时不间断监控地灾区域，接入北斗高精度位置服务平台提供实时厘米级、准实时毫米级的三维空间形变量。集成高自动化的动态分析、危险指数综合评价、预警信息自动化上报等功能的一体化系统。

基于北斗GNSS高精度定位的监测方式，可通过3种GNSS模块对风险区域进行高精度监测。实时RTK模块，接收机实时回传初始定位数据，数据中心回传差分改正数，获得厘米级三维形变量；准实时基线处理模块，通过处理1小时以上的累积观测数据，确定基线长度和角度的变化量，获得点位内部关系之间的变化趋势；事后网平差坐标解算，通过处理24小时累积数据，可以解算获得CGCS2000坐标系下的精确坐标，也可以获得ITRF框架下的瞬时坐标，以分析点位的位移以及随大陆板块漂移产生的速度场变化量。

③基于高分三号SAR数据的监测手段

利用区域网平差模块，以已有光学影像作为地理参考基准，通过多模态匹配技术，直接获取匹配点高精度地理坐标或投影坐标，作为区域网平差控制点、连接点，实现从数据准备、数据处理到DOM 生成分三号SAR数据的全自动化流程处理。作为可以在最短时间内获得受灾区域的雷达影像图的监测方式，为应急救援提供了最及时的信息保障。

### （3）建设过程

以恩施市屯堡乡马者村沙子坝滑坡区域为中心，及时进行无人机航空摄影，获取持续时间序列的无人机航空影像，制作滑坡区域数字正射影像图、三维模型、数字高程模型以及核心区域1:1000线划图。

以恩施市屯堡乡马者村沙子坝滑坡区域为中心，获取高分三号SAR影像制作滑坡区域雷达影像图。

项目利用无人机航摄系统进行应急测绘保障的工作主要包括外业航摄和内业制图两大工序，外业航摄的主要工作是航飞拍摄和利用GPS-RTK野外实测像控点坐标，内业工序主要是像片拼接、空中三角测量、生产DEM/DOM/DLG等。

无人机航空摄影测量实施路线图

高分三号SAR数据经过数据导入、辐射定标、复数据转强度/幅度、多视、地理编码等处理流程，制作遥感实况影像图。具体实施路线如下图所示。

高分三号SAR影像制作雷达影像实施路线图

项目实施期间每日一版（共6版）高精度、高清晰度影像图，为指挥部决策提供依据。

滑坡区域1:1000数字线划地图5.0平方公里三维影像图1份，正射影像图10份。

滑坡区域变化范围扩张示意图        滑坡区域高程变化图

滑坡区域三维影像图

滑坡区域数字线划图

滑坡区域灾后雷达影像图

## 三、案例成果意义

无人机测量系统是利用倾斜摄影技术，无需人工观测，全自动、高效率、高精度、高精细的构建地表要素三维模型，将空间信息从二维延伸到三维，更重要的是能给测绘领域带来更高精度、更快速度的测绘效果。

利用无人机测量调配方便快速的优势，在面对突发事件时可快速地根据需要开展测绘技术服务，能够准确地进行地理信息数据采集、处理、加工，最快速度提供三维地图及其他地理信息数据，为领导科学研判灾情发展趋势、有针对性地安排部署各项抗灾救援工作提供了依据，有效地保障人民群众生命和财产安全。

高分三号卫星作为国产公益性卫星，在光学遥感影像受云雾天气影响获取困难的情况下，具有其全天候、全天时工作的优势，作为最及时的一批遥感数据支撑，利用高分三号SAR数据制作雷达影像图，能够为应急救灾提供第一手图像信息，为应急防灾减灾提供重要的技术支撑。

现阶段基于传统手段的地质灾害隐患点探寻逐渐进入瓶颈。通过光学遥感、多手段形变监测手段，结合现有的防控工作方式，作为现有地质灾害防控手段的补充和辅助，能实现地质灾害防治信息综合监管、区域地质灾害危险性和风险评价与区划、区域地质灾害监测预警和单体监测数据预警分析，可构建地质灾害灾（险）情研判与地质灾害应急处置决策部署的网络系统，服务灾情研判和决策。

发挥测绘专业优势，在我省地质灾害专业监测、预报预警方面，充分应用现有的北斗地基增强系统、专业队伍的卫星遥感影像处理能力及无人机摄影测量队伍，辅助现有实现我省地质灾害监测的“人防+技防”的有机统一，结合“四位一体、网格管理、区域联防、绩效考核”的管理模式，对于增强我省地质灾害监测的科技化、信息化水平，提升我省地质灾害监测能力和效率。

# 卫星应用典型案例之四：森林资源林相动态监测平台建设及数据采集加工处理项目

## 一、建设单位基本情况

三峡大学坐落于湖北省宜昌市，是经国家教育部批准，由原武汉水利电力大学（宜昌）和原湖北三峡学院于2000年5月25日合并组建。2018年，学校被省人民政府列为“国内一流大学建设高校”，水利工程、土木工程、电气工程等3个学科被列为“国内一流学科建设学科”。

学校现有专任教师1651人，其中教授333人，副教授696人，具有博士学位的教师882人；有国务院学位委员会学科评议组（水利工程组）成员1人。有博士生导师138人，硕士生导师1363人；拥有全学科的教授任职资格评审权。获批省部级以上人才工程人选、专家180余人。学校聘请了包括诺贝尔奖获得者蒙代尔及21位院士在内的200余名专家担任兼职教授。学校是“湖北人才工作十强高校”。

单位联系人：任东

电话：13997747675

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

林业信息是林业规划、管理、资源保护和合理利用的基础。利用现代信息技术，建立一种智慧化发展的长效机制，以促进林业资源管理、生态系统构建、绿色产业发展等协同化推进，推动林业生产力的深刻变革，实现林业高效高质发展，促进生态、经济、社会综合效益最大化，是现代林业发展的必然趋势，是建设生态文明和美丽中国的战略选择。

宜昌市是一个森林资源十分丰富的山区市，是生物多样性富集地区，素有“绿色宝库”之称。全市林业用地面积154.05万公顷，占国土总面积的72.6%，其中有林地面积118.65万公顷，占林业用地面积的77%。森林覆盖率达到65.7%，活立木蓄积量5028万立方米，森林资源保护和生态文明建设在区域经济发展中占有举足轻重的地位。为贯彻落实习近平总书记“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示精神，认真落实宜昌市委主要领导就全市加强林业生态保护提出的 “放下斧头、守住山头、护好源头”要求。通过卫星遥感、无人机、地理信息、大数据分析等现代技术，实现监管区域内森林资源“空、天、地”一体化智慧管理，实时监测掌握森林资源消涨变化及森林病虫害的监控预警，增强森林资源监测与执法监管能力，坚决遏制破坏林业资源行为，强化我市生态红线管理，为自然资源资产负债表编制、领导干部自然资源资产离任审计和各类考核提供数据支撑，推进生态文明建设和绿色生态发展。

### （2）技术支撑

利用人工智能、遥感分类技术，通过叠加不同时相遥感影像，进行长江沿岸森林资源变化图斑提取，以便管理部门获取全面的森林资源变化情况、违法占地情况（范围、面积），有利于提高森林资源监测水平以及林政执法效率。

### （3）建设过程

充分响应国家林业局“互联网+”林业行动计划，运用遥感、无人机、视频监控、云计算、大数据、移动互联等先进技术提高森林资源监测和执法监管水平，将森林资源落实到山头地块，全面摸清森林资源家底，实时监测森林资源的动态消涨变化，增强森林资源监测与执法监管能力，实现全市森林资源精细化管理，促进资源监管方式的根本转变。

（1）实现森林资源、采伐监管及林业产业管理的信息化和标准化，整合各类森林资源档案数据，为实现森林资源动态监测和森林执法监管提供数据支撑。

（2）将森林资源落实到山头地块，全面摸清森林资源家底，实时监测森林资源动态消长变化，为林业业务应用、生态价值评估、生态指标考核、资源监管和决策提供支撑。

建设内容表

| 序号 | 数据/功能模块 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜昌市森林资源动态监测系统 | 套 | 1 | 详见宜昌市森林资源动态监测系统详细设计 |
| 2 | 长江沿岸森林资源变化图斑 | 期 | 3 | 详见长江沿岸森林资源变化图斑提取详细技术方案 |
| 3 | 优于2米分辨率卫星遥感影像 | 期 | 3 | 详见优于2米分辨率卫星遥感影像详细技术方案 |
| 4 | 保护区无人机正射影像 | 套 | 1 | 详见保护区无人机正射影像获取详细技术方案 |

## 三、案例成果意义

①实现森林资源智能监管

卫星遥感影像监测模式解决了资源监测盲目化、纸质化、效率低的问题，改变了数十年以来传统森林资源监测模式。

实现森林资源智能监管，从源头上保障了资源变化的客观性、真实性、全面性，实现森林资源智能监管。

②违法震慑力度空前强大

利用卫星遥感影像数据全覆盖式监测，林区震慑力度空前强大，极大稳定了林区生产经营活动秩序，最终达到保护森林资源，维护生态安全的目的 。

③辅助领导科学决策

将林业资源落实到山头地块，全面摸清林业资源家底，监测掌握林业资源动态消长变化，为林业业务应用、生态价值评估、生态指标考核、资源监管决策提供信息支撑。

# 卫星应用典型案例之五：湖北省农村乱占耕地建房影像图斑提取案例

## 一、建设单位基本情况

同案例五建设单位一致。详见案例五建设单位基本情况。

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

农村乱占耕地建房问题历时较长，面广量多，问题突出。既包括住宅类房屋，也包括公共管理服务以及工矿、仓储、商服等产业类房屋。违法类型主要有非法占地、非法批地、非法转让土地，也有非法出售房屋。农村乱占耕地建房现象再不坚决遏制，就会出现不可收拾的局面。违法占用耕地建房问题正从局部地区向全国范围、从普通房屋向楼房别墅、从农民自住向非法出售、从单家独户向有组织实施蔓延。相关法律制度成了“摆设”和“稻草人”。在部分群众中也存在“法不责众”心理，认为“别人建，我也建，别人不拆，我也没事”。面对我国广袤的国土，用人工查找违法占用耕地建房不仅耗时耗力，而且难以做到公正准确。基于卫星遥感大数据的自然资源督察智能化是解决该问题的有效途径，将AI技术落实到违章建筑遥感监测应用中，用科学的手段快速准确的违法取证，给执法部门提供执法依据，从而达到遏制新增农村乱占耕地建房行为，积极稳妥有力有序有效推进整治工作的目的，是十分必要和重要的。本项目选取鄂州市2019年三调遥感影像的17公里中心城区的范围，生产建筑物样本库。再利用样本库对松滋市街河市镇2019年三调遥感影像（共81.09平方公里）进行了建筑物提取，进行叠加分析后筛选疑似乱占耕地图斑，主要解决以下三点问题：

①针对建筑物的特性建立违章建筑遥感解译知识库的设计与构建。

②自动提取违章建筑信息。

③对违章建筑遥感监测的应用验证。

### （2）技术支撑

2019年第三次全国国土调查遥感影像数据，包括松滋市街河市镇遥感影像、鄂州市遥感影像，松滋市街河市镇三调地类图斑数据。

①一种多类型实体识别的多任务深度学习模型的训练方法及装置

②一种基于深度学习的城市事件自动分类派发方法及装置

③一种基于自然语言处理技术的核心地名提取方法及装置

④一种基于深度学习语义理解的数据查询方法及装置

### （3）建设过程

搭建了基于语义分割的遥感影像建筑物AI提取的训练环境和测试环境。

选取了鄂州市2019年三调遥感影像的17公里中心城区的范围，生产了建筑物样本库。

样本训练

对松滋市街河市镇2019年三调遥感影像（共81.09平方公里）进行了建筑物提取，共提取建筑物建筑物图斑151815个，与2019年松滋市街河市镇的地类图斑数据进行叠加分析，共筛选疑似乱占耕地图斑3938个。

图斑提取结果

松滋市街河市镇最终提取的乱占耕地图斑为2190个，因遥感影像图斑提取AI技术直接提取发现的图斑有1158个，识别的准确率为52.88%，极大提高了乱占耕地建房图斑提取的效率。

图斑提取结果

遥感影像图斑提取AI技术提取的准确率还有待提高，而且提取的图斑锯齿状较为严重，图斑须经人工调整后才能使用，但其结果能为项目提供参考价值，自动提取大部分边缘明显的图斑。

AI技术提取的图斑准确率可以在项目中逐步增加训练样本和算法优化中来提高，使提取结果逐渐贴近实际情况，以辅助图斑提取工作。

## 三、案例成果意义

利用遥感影像建筑物AI提取算法能根据遥感影像全自动提取出建筑物的范围，可以通过不断训练升级样本库的方式来提高提取精度，在一定程度上辅助人工提取工作，从而节省人力成本。

将AI技术落实到自然资源督察中，针对违章建筑进行遥感监测，用科学的手段快速准确的违法取证，给执法部门提供执法依据，从而达到遏制新增农村乱占耕地建房行为，积极稳妥有力有序有效推进整治工作、保护自然资源的目的。该技术可以推广于执法督察工作中，结合遥感技术、计算机技术，提取执法图斑；也可以通过训练识别具体的目标（例如挖掘机、吊车等）样本，结合无人机技术，动态实时地监测土地违法行为。

# 卫星应用典型案例之六：无人机激光扫描系统地形行业应用（咸宁）

## 一、建设单位基本情况

武汉际上导航科技有限公司成立于2015年1月，注册资金4545万元，位于东湖新技术开发区茅店山西路8号创星汇科技，是一家立足于完全自主知识产权，致力于应用GNSS、INS和GIS等专业技术，提供各种目标的地理空间位置信息和定位导航方案的高新技术企业，荣获武汉市科技“小巨人”称号。

公司的研发队伍技术力量强大，共有院士1人，博士4人，硕士3人，本科40余人，其中，高级工程师8人，工程师30余人。尤其需要说明的是，李德仁院士为公司核心股东之一，占股5%，为项目技术总监，为公司注入了国际一流的技术能力和业务视角，为公司的长远发展奠定了坚实的技术资源基础。公司员工专业技术方向涵盖电子、通信、结构、测绘、计算机、自动化、信息管理等众多领域，为公司的产品和系统开发提供了强大的技术支撑。公司截至目前，已经拥有20多项产品专利和软件著作权，其中发明专利15项，软件著作权6项。公司还与美国俄亥俄州立大学、英国诺丁汉大学、澳大利亚新南威尔士大学、德国国家地球科学研究中心、武汉大学、同济大学、中国科学院测量与地球物理研究所等众多知名高校和研究机构建立了紧密稳定的联合研发和技术交流机制。

公司立足于国际领先的自主核心技术，主要从事GPS/GLONASS/北斗二代卫星定位芯片、接收机、相关终端设备、处理软件、集成系统的设计、研发、生产、销售、培训和技术服务。产品广泛应用于国土资源、水利、电力、测绘、农业、环境保护、林业、交通、通信、数字城市、导航、国防等诸多领域，并为其提供完整的解决方案。其中，AGS系列是我司研发生产的国内唯一的无人机航空遥感高精度定位系统，该产品设备稳定可靠，外形轻巧且适应多种型号飞机，开创了高精度、高安全性、高效性的无人机遥感航测新纪元。

公司自主研发的基于GNSS/INS组合测量高铁铁轨平顺度技术的惯导小车检测速度已经达到五公里以上，其效率是目前光学手段是几十倍，体现了极大的效率优势，突破了国际性的难题，本产品填补了国内外空白，产品技术达到国际先进水平。

单位联系人：方小焱

电话13545572203

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

目前在空间信息领域，GNSS（卫星定位）和INS（惯性导航）是两项最重要的核心技术，而且这两项技术又具有强烈的互补性，所以GNSS／INS组合发展非常迅速。

产品基于完全自主知识产权的高精度GNSS/INS组合导航技术,采用多模多星GNSS、低成本MEMS IMU和低成本激光扫描仪，通过核心GNSS/INS组合算法和点云计算算法，实现了低成本中短测程的无人机激光扫描系统。

该系统打破了长久以来国外软件在本行业的垄断地位，实现了核心软件的国产化，大幅降低了设备成本，在全球范围内首次实现了万元级的无人机激光扫描系统，打破了无人机激光扫描系统的数十万元至数百万元的价格门槛，属于全球首创，而且预计在短期内难以被超越。该产品的市场售价只有同类产品的五分之一至十分之一，具有强大的市场竞争力，推出后立刻引起强烈反响，在国内外推广迅速。可以预见，该产品必将对全球范围无人机激光扫描技术的普及和发展产生巨大的推动作用！

### （2）技术支撑

系统基于GNSS差分定位技术，使用基准站与流动站同时对定位卫星信号进行载波相位观测，并使用两者的观测数据进行差分处理，来消除卫星钟差等误差因子，最终得到厘米级别的载体位置观测精度。

系统中GNSS/INS组合导航系统（POS）包含GNSS卫星定位、陀螺仪、加速度计等模块。系统使用卡尔曼滤波技术，对GNSS卫星定位数据、三轴陀螺仪角速度数据、三轴加速度计观测数据进行组合解算，得到载体的精确位置与姿态角。

在载体精确位置和姿态的基础上，通过精确时间同步，对采集的原始激光数据进行位置姿态内插、地理坐标换算，最终得到带有地理坐标信息的激光点云数据。

本公司产品性能指标：1）卫星定位精度：＜5厘米。2）俯仰、横滚角精度：0.025°。3）航向角精度：0.080°。4）激光器测程：10%反射率下130米。5）激光测距精度：2厘米

纯产品性能指标方面，本产品并不占有明显优势，但是本产品在相同性能指标的前提下，售价只有其他同类产品的五分之一到十分之一！

### （3）建设过程

针对该测区其存在的项目难点以及其精度要求，际上导航选用的解决方案是激光雷达系统GS-130H+DJ-M300飞行平台，飞行高度采用的是120米仿地飞行，飞行速度8m/s，测区作业面积0.8平方公里。

飞行结束现场进行数据解算，并在当天进行了数据成果的处理并提交，当时客户也在测区范围内也布设了数个检核点，通过Terrasolid软件进行高程的验证，最终数据成果高程精度优于10公分，且点密度也远远满足客户的需求。

成果数据

通过shuttle与gAirHawk预处理软件将际上雷达设备获取的原始点云数据与轨迹联合解算得到带有绝对坐标的las数据，如下：

点云成果数据

针对获取的点云数据按客户成果需求进行后处理，其中包括对点云的分类，提取地面点，并进行了地面点点密度的量测，每平方米达到12个点，满足客户要求的不少于8个点（激光雷达规范1：1000比例尺4个点的要求），然后利用提取的地面点进行DEM制作，并且利用DEM进行等高线的生产等等。

DEM成果（数字高程模型）

根据客户的要求，际上导航无人机激光扫描系统选配相机索尼A6000相机进行正射影像的制作。

彩色点云图

通过后处理软件利用点云与影像数据进行地形图的生产，整个测区（0.8平方公里）地形图的生产耗时2个小时左右完成，最后按照标准图幅成果交给客户。

针对植被茂密山区，际上作业优势如下：

1.实用性强：复杂恶劣地形条件下，际上的长测程、多回波特性以及高精度优势，可以获取更多地面点数据。而传统人工或摄影测量均无法实施。

2、作业成本低，后处理高效：外场飞行便捷，人工成本低，软件完善，成果处理效率高。外场踏勘+数据采集0.5h，数据处理2h，等高线一键自动生成，成图时间2h。

## 三、案例成果意义

际上的激光雷达扫描系统产品成功研发后，已经广泛应用于电力巡线、河湖划界、滩涂测量、地形勘测、矿山测量、交通勘测、水利堤坝建模、建筑物建模、林业勘测等多个领域，并与全国多家测绘院、国土局、勘测院等企事业单位达成合作，同时走出国门，产品应用遍布五大洲，已经并且还将让大量的中小测绘企业持有了无人机激光扫描这样的高新技术产品，数月内已经产生了数千万元的经济效益和显著的社会效益。际上无人机激光扫描系统具有“快速、高效”、“精准”和“平民化”的巨大优势，预计市场规模将在一年内达到亿元级别。

# 卫星应用典型案例之七：基于InSAR的宜都市松宜矿区地面沉降隐患识别关键技术及应用

## 一、建设单位基本情况

湖北省地质局第七地质大队隶属于湖北省地质局，组建于1957年，2014年加挂“湖北省宜昌地质环境监测保护站”。全队现有在册职工1439人，从事地质灾害技术工作人员150人。一直以来，宜昌站在省地质局和当地政府的领导下，充分弘扬优良传统，利用地质资料、技术、服务等方面优势，致力于宜昌地质环境保护工作，着力打造地质灾害综合防治“四化四全”体系湖北样板,为宜昌生态文明建设提供强有力的地质环境技术支撑。近几年来，宜昌站在一系列地质环境工作相关领域的高科技、高精尖装备也取得了长足进步。现拥有六旋翼大型无人机、大疆便携式无人机若干，自动化GPS监测站三百余台等。

宜昌站在地质环境工作领域具有深厚的技术底蕴，开展了大量的地质灾害防治勘查、设计、施工、监理及矿山地质环境恢复治理设计、施工等工作。2016年至2020年地质环境监测保护具体工作全面展开，目前从事地质灾害技术工作人员150人，其中正高职高级工程师11人，高级工程师15人，中级工程师104人，助理工程师20人。其中8人为湖北省地质灾害应急专家库专家，5人为宜昌市第一届应急救援专家（地震地灾方面）。

曾主持完成了国家“七五”重点项目《鄂西地区矿产开发环境地质评价预测》，完成了宜昌盐池河山崩、秭归新滩滑坡、宜昌市1:5万编图、三峡库区地质灾害防治、丹江口库区地质灾害防治、四川汶川地震灾区地质灾害防治、内蒙古自治区阿拉善左旗贺兰山地区古拉本矿区与呼鲁斯太矿区生态环境综合治理详细规划等重大环境调查及地质灾害项目。近年来，相继开展了宜昌市区域交通干线、旅游景区、迁建集镇、学校、医院等重点区域的地质灾害核查和地下水监测、矿山地质环境调查、地质遗迹巡查监测等工作。调查和研究了宜昌市城市地质资源、水资源、旅游地质资源、地质灾害分布和矿山地质环境现状。参与了宜昌、夷陵、远安、兴山等地绿色共享磷矿示范区创建。宜昌市地质灾害应急会商指挥中心及信息平台建设，以及“四位一体”网格化管理。

主持完成的国家“七五”重点项目《鄂西地区矿产开发环境地质评价预测》，获原地矿部三等奖。先后被省政府等部门授予“新滩滑坡勘测预报抢险救灾先进单位”、“三峡库区地质灾害防治工程施工优秀单位”、“三峡库区地质灾害防治工程施工优秀单位”、“地质铁军·国土卫士”等称号。多次荣获湖北省优秀勘察奖、宜昌市优秀勘察设计奖，2013年度荣获湖北省地矿局科学技术奖。单位多次荣获宜昌市优秀勘察设计单位，获得主管部门的高度认可和评价。

官方网址：http://dzj.hubei.gov.cn/qd/

单位地址：宜昌市夷陵区夷兴大道35号

联系电话：0717-7855883

中国地质大学是教育部直属全国重点大学,是国家批准设立研究生院的大学，是国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。中国地质大学位于武汉东湖之畔，南望山麓，学校以地球科学为主要特色，学科涵盖理学、工学、文学、管理学、经济学、法学、教育学、艺术学等门类，地质学、地质资源与地质工程2个一级学科入选“双一流”建设学科。学校现有教职员工3254人，其中教师1858人。中国科学院院士11人，博士生导师464人，教授539人，副教授984人。国家杰出青年科学基金获得者16人，国家优秀青年科学基金获得者19人，教育部“新世纪优秀人才”入选者29人。学校拥有国家自然科学基金委创新研究群体3个，教育部创新团队3个，国家级教学团队6个，国家级教学名师1人，湖北省教学名师9人。

官方网址：https://www.cug.edu.cn/

单位地址：湖北省武汉市鲁磨路388号

联系电话：027-67883995

## 二、案例建设情况

### （1）案例背景

松宜矿区横跨宜昌市及荆州市两个地级市，主要为松宜矿务局及其周边富煤区，总面积约130km2，其中宜昌市宜都市境内65km2，荆州市松滋市境内65km2。矿区范围内煤炭开采历史悠久，早在200多年前已有乡民在此开采煤炭。区内煤炭开采先后经历三个开采高峰期，第一个高峰期为建国初期（1949至1965年），生产能力达到29万吨。第二个开采高峰期为1973至1981年，松宜矿务局下属矿山企业逐步投产，生产能力在70万吨。第三个开采高峰期为2000-2012年，生产能力最高达到100万吨。2017年上半年宜都市煤矿企业全部关停，彻底退出煤炭生产领域。

长期的矿产资源开采在缓解湖北省煤炭供给不足的紧张局面的同时，也极大地破坏了区内地质环境，矿区范围内发育了地面塌陷、崩塌（危岩体）、滑坡、地裂缝等众多地质灾害。根据以往资料显示，松宜矿区宜都市境内发育地质灾害266处，其中滑坡19处，崩塌16处，地面塌陷185处，不稳定斜坡33处，地裂缝13处。众多地质灾害中尤以采空区内的地面塌陷、崩塌、地裂缝等地面变形最为发育，危害最大，采空区及邻近区域内建筑物变形加剧，部分建筑物成为危房，不适宜居住，直接影响区内居民的正常生产生活。

另外，由于所采矿层多位于最低侵蚀基准面以下，长期疏排地下水造成区内地下水位大幅度下降，导致上部碳酸盐岩含水层中众多岩溶泉（表层岩溶泉）流量衰减或干涸，堰塘或水库存在不同程度的渗漏，致使当地居民生产生活用水困难，部分水田被迫改成旱地，良田大面积减产。

### （2）技术支撑

①合成孔径雷达数据

本次采用的 Sentinel-1A 数据的轨道方向为升轨，工作模式为IW，极化方式为VV，数据产品为SLC，地面分辨率为5×20m，共 56 景影像，时间跨度为 2017年3月12日至 2019年10月28 日。

②基础地理数据

本次使用的是 SRTM DEM  30M 分辨率数字高程数据；从地理空间数据云中获取的研究区 landsat 8 光学遥感影像；从ASF 网站获取的 Sentinel-1A 数据；并收集了多年宜都市松宜矿区地质灾害详细调查报告及地质灾害矢量点文件。

③精轨数据

本次使用的是从 Sentinel-1 QC 网站上下载的56个精轨数据，时间跨度为 2017年3月12日至 2019年10月28日。

④技术来源

时间序列 InSAR 分析基本原理；

SBAS 方法的基本原理。

### （3）建设过程

此次研究利用Sentinel-1A的数据在ENVI SARscape 平台上通过 SBAS 技术处理得到2017-2019三年各一幅年沉降速率分布图，再在此基础上设置合理的年沉降速率阈值，以对区域进行沉降程度（无沉降区、轻微沉降区、较大沉降区、严重沉降区）分区区划，为地质灾害调查及风险评价工作提供参考的依据。

项目建设技术流程（基于 SBAS 方法的 InSAR 解译）

SBAS 的数据处理流程图如图所示，其主要步骤如下：

SBAS 技术流程路线图

本次处理分别对宜都市松宜矿区2017年、2018年、2019年的SAR数据进行SBAS技术处理，预计生成三年的沉降速率分布图。宜都市松宜矿区地面塌陷随采空区呈集中分布，区内可分为 12个地面塌陷区，合计总面积 25.26 km²，占矿区总面积的19.43%。

此次研究区范围内仅分布了夏家湾地面塌陷区、跑马岭地面塌陷区、风坡恼地面塌陷区、上石板地面塌陷区、杨树坪地面塌陷区和榨树湾地面塌陷区六个地面塌陷区。

2017年宜都市松宜矿区沉降速率分布图

2018年宜都市松宜矿区沉降速率分布图

2019年宜都市松宜矿区沉降速率分布图

## 三、案例成果意义

根据此次 InSAR 解译生成的 2017、2018、2019 三年的年沉降速率（mm/年）分布图：一方面可以非常直观的得到研究区内不同年份间，不同区域的沉降强度及趋势；另一方面也可以整体上看出，较大沉降区、严重沉降区域面积占比大小的年份排列为 2017 年＞2018 年＞2019 年，符合自 2017 年全面停矿后，开矿等人类工程活动扰动减小，整体沉降速率逐年下降的趋势。

基于 2017、2018、2019 年的沉降监测数据，从六个地面塌陷区的形变情况上来看，各个地面塌陷区形变程度和分布区域每年都会有不同程度的变化，但整体变化趋势同样是呈现出区内沉降量和沉降分布区域面积逐年递减的态势。

基于此次 2017-2019 年时序 InSAR 地面沉降监测结果的分析，建议今后将跑马岭、风坡恼和上石板三处沉降程度最严重的区域，作为今后松宜矿区沉降/塌陷风险防控的重点区域，加强地面巡查或考虑布设相关地面沉降监测仪器。

本次使用的 SBAS-InSAR 技术具有主动观测特点，能够全天不间断的观测，获取微波谱段的影像信息，基本不受云 雾雨雪等恶劣天气影响，在地质灾害领域具有独特监测优势。作为时间序列合成孔径雷达干涉测量技术（synthetic aperture radar interferometry，InSAR）的一种，SBAS-INSAR 技术可以很好地避免 D-InSAR 技术的时空失相关、大气干扰等限制，监测精度可达毫米级。

本项目利用短基线集（small baseline subset，SBAS）技术，获取了 2017-2019 三年的宜都市松宜矿区地表形变沉降速率分布图，并结合光学遥感初步分析了地表形变（沉降） 的原因，从而为该矿区地面沉降的实地调查工作提供了可靠的靶区参考。

可见，利用 InSAR技术，进行地下采矿区（或斜坡变形区）相关地质灾害隐患的早期识别及成灾风险防控，极具实用性及创新性，能够为地质灾害大面积与长时序监测提供极为有效的技术支撑。